适用于测量机场周围由于飞机起飞、降落或低空飞越时所产生的噪声，包括三方面的内容，一是测量单个飞行事件引起的噪声，二是测量相继一系列飞行事件引起的噪声，三是在一段监测时间内测量飞行事件引起的噪声。

一、测量条件：

1、使用仪器：2型及以上声级计或机场噪声监测系统及其它适当仪器。

2、传声器位置：高于地面1.2 m，离其它反射壁面1 m以上的开阔平坦地方，注意避开高压电线和大型变压器，传声器膜片基本位于飞机标称飞行航线和测点所确定的平面内，即是掠入射。

3、无雨、无雪，地面上10 m高处风速不大于5 m/s，相对湿度不应超过90 %，不应小于30 %。

4、要求测量的飞机噪声级最大值至少超过环境背景噪声级20 dB,测量结果才被认为可靠。

二、单个飞行事件引起的噪声测量：

1、精密测量——需要作为时间函数的频谱分析的测量。

标准规定要通过声级计将飞机噪声信号送到测量录音机记录在磁带上，再在实验室按原速回放录音信号并对信号进行频谱分析。现在都可由实时信号分析仪来完成，实时信号分析仪可以按不大于0.5 s 的时间间隔直接测量并记录飞机噪声的1/3 倍频带声压级，再直接计算或将数据送到计算机由计算机计算感觉噪声级。计算时将50 Hz~10 kHz中24个频带的声压级L psi，换算成相应的噪度 Ni, 再按下式计算总噪度 N：

式中Nmax是Ni 中的最大值。

感觉噪声级LPN 按下式计算：

如果在频谱中有显著纯音成分要计算纯音修正值C（dB）。经纯音修正的感觉噪声级LTPN按下式计算：

在一次飞行事件中找出经纯音修正的最大感觉噪声级LTPNmax和在最大值LTPNmax下10 dB的持续时间Td,一次飞行事件的有效感觉噪声级L EPN按下式计算：

式中 L TPNi是Td时间内0.5 s 间隔的 L TPN，T0 = 10 s为标准时间， n 是实际持续时间 Td 内的采样数。

等效持续时间Te 按下式计算:

2、简易测量——只需经频率计权的测量。

使用声级计读取一次飞行过程的 A 声级最大值LAmax或 D 声级最大值LDmax，以及在最大值LAmax或LDmax下10 dB的持续时间Td, 再按下式计算有效感觉噪声级L EPN ：

相继一系列飞行事件引起的噪声测量：

一系列相继飞行事件的噪声级是N 个有效感觉噪声级的能量平均值，对某一测点通过N次飞行事件的有效感觉噪声级的能量平均值，按下式计算：

在一段监测时间内测量飞行事件引起的噪声：

对一段监测时间内的连续噪声级用计权有效连续感觉噪声级LWECPN表示，它既考虑了一段监测时间内通过一固定点的飞行引起的总噪声级，同时也考虑了不同时间内飞行所造成的不同社会影响。以一昼夜24 h 定为单位监测时间，L WECPN按下式计算：

式中：LEPN 是 N 次飞行的有效感觉噪声级的能量平均值；

N1是白天的飞行次数；

N2是傍晚的飞行次数；

N3是夜间的飞行次数。

这三段时间的具体划分由当地政府决定。

三、推荐仪器

选AWA6228+型多功能声级计，加上机场周围飞机噪声分析软件，可用于简易机场测量；AWA6228+配SD卡，以连续记录和保存噪声随时间的变化。如果还配了1/3倍频程分析软件（S 6228+-00303），则可按精密法测量机场周围飞机噪声，或者选用AWA6218J型环境噪声自动监测系统进行长期监测。