## 单角度光泽度计的使用方法 ——最全的光泽度计说明

一、开关机操作
      长按仪器侧面的“Test”键可实现仪器开关机操作，并伴有“嘀”声。
二、校准页面
       打开仪器，自动进入校准页面，按“Test”键，仪器进行自动校准。听到“嘀”声，并出现“校准成功”字样，表示校准成功。校准通过，进入“标样测试”页面，如下图 。

注：在测量过程中需要校准,可进入“主页面”选中“校准”图标，操作同上。
三、主菜单页面
       “主菜单”页面如下图所示，通过“Up”和“Down”键进行操作切换，可以进行“测量”、“校准”、“查看”、“设置”、“USB”、“蓝牙”选择，按“Enter”键进行确认。按“Test”键返回上一步。

四、测量页面
      在主页面，通过Up、Down选择键,选择“测量”图标，“Enter”键进入“测量”页面。在该页面下，用户可以测量样品的光泽度信息。还可以测量样品与标样之间的光泽度差值，以及查看对样品合格与否的判断，并可通过Up、Down选择键选择对测试结果进行“保存”、“打印”处理。
五、标样测试
      在主菜单中，通过“Up”和“Down”选择“测量”图标，按“Enter”键进入测量页面。系统默认为“标样测试”页面，如下图所示。按“Test”测试标样，听到“嘀”声后，测试完毕，查看测试结果。通过“Up”和“Down”键选择对测试结果进行“保存”、“打印”处理。

保存：测试完成后，通过“Up”和“Down”键选择对测试结果进行“保存”，按“Enter”键确定，出现下图所示弹窗。

通过“Up”和“Down”键选中样品名称，按“Enter”键确定，通过“Up”和“Down”键，修改相应的数值和字符(数值范围为0-9，字母为A-Z)，再按“Enter”键确定。编辑完成之后按“Test”键退出编辑，再确定是否确定修改。
      打印：“Up”和“Down”键选择“打印”，按“Enter”键确定。
六、试样测试
      在上面的标样测试完成后，通过“Up”和“Down”键将选项移到“测试样”，按“Enter”键确定，进入“试样测试”界面如下图所示。该界面以当前测试数据为标样，按“Test”键测试样，听到“嘀”声后，测试完毕，显示光泽度测试结果。与标样相同，试样的名称显示为“S×××”。

在“数据查看”界面，同样可以进行光泽度测量。通过“Up”和“Down”键选择已有标样，按“Enter”键进入选择菜单，选择“调入该标样”，如下图。

进入该标样下的“试样测量界面”，如下图。按“Test”键进行测量，“嘀”声后完成光泽度测量，查看测试结果。按“Test”键进行新的光泽度测量。

注：光泽度测试之前请先设置容差。（参看 设置——测量设置——容差）在“试样测量”页面中，通过“Up”和“Down”键，还可以对测试结果进行“打印”、“保存”、“退出”选择，按“Enter”键确定。试样的保存操作同标样保存。
七、数据查看
      在主菜单界面通过“Up”和“Down”选择“查看”图标，按“Enter”键确定，进入“数据查看”页面如下图所示。在该界面下，用户可以查看已保存标样、试样信息。

通过“Up ”“Down”键选择需要查看的标样，按“Enter”键弹出菜单栏，如下图，通过“Up ”“Down”键，选择调入该标样、查看试样、删除、编辑名称等操作。

调入该标样：可以在此界面进行该标样下的试样测试，按“Test”键可进行多个样品测试，并可对测试数据进行“保存”、“打印”操作。

查看试样：查看所选标样下的所有试样的测试记录。通过“Up”和“Down”键选中试样，按“Enter”键确定，如下图所示。即可在弹出菜单框中对所选测试记录进行删除、删除所有、编辑名称操作。

删除：将删除该试样的所有测试记录。
      删除所有：将删除该标样下的所有试样测试记录。
      编辑名称：操作请参考（测试——标样测试——保存——编辑名称）。
八、设置
      在主菜单界面选择“设置”图标，按“Enter”键确定，进入“设置”页面，如下图所示。通过“Up”和“Down”键进行操作：“测量设置”、“时间设置”、“电源管理”、“恢复出厂”、“语言选择”、“版本信息”等选择，再按“Enter”键确认。

九、测量设置
      通过“Up”和“Down”键选择“测量设置”图标，按“Enter”键进入“测量设置”界面，如下图所示。

通过“Up”和“Down”键选择设置内容，按“Enter”键进行确认。
      模式选择：按“Enter”键，切换“统计”和“简单”两种模式平均次数：按“Enter”键选择，通过“Up”、“Down”键改变数值，再按“Enter”键进行确认。
      容差：按“Enter”键选择，通过“Up”、“Down”键改变数值，再按“Enter”键进行确认。
      自动保存：按“Enter”键切换“ON”、“OFF”保存模式。
      单位选择：按“Enter”键，切换“GU”和“REF”两种单位。

十、时间设置
      通过“Up”和“Down”键选择“时间设置”图标，按“Enter”键进入“时间设置”界面，如图下图所示。

在时间设置页面下。按“Up”、“Down”键移动蓝色方块所对应的数字，然后按“Enter”键，蓝色方块所对应的数字可调状态，通过“Up”、“Down”键对时间参数进行修改，再按“Enter”键确认。按“Up” “Down”键移动蓝色方块到其他需要修改的数字下，修改同上。所有的数修改完时，按“Test”键进入保存页面，如下图所示。

十一、电源管理
      通过“Up”和“Down”键选择“电源设置”图标，按“Enter”键进入“电源设置”界面，如下图所示。

在“电源设置”界面按“Up” “Down”键移动“ ”所对应的数字，然后按“Enter”键，“ ”所对应的数字变为可调状态，通过“Up” “Down”键修改“ ”所对应的数字，调整背光和关机时间，其中背光时间调整范围为0-60秒，间隔为5秒；关机时间0-60分，间隔为1分。修改完之后，再按“Enter”键确认。
      注：背光时间设置为0时代表不关背光，关机时间设置为0时代表不自动关机。
十二、恢复出厂
      通过“Up”和“Down”键选择“恢复出厂”图标，按“Enter”键进入“恢复出厂”界面，如下图所示，移动蓝色方块（按“Up” “Down”键即可），当光标蓝色方块移动在“是”上，按“Enter”键确定则将存储器里的数据恢复成出厂设置，当光标移动在“否”上，按“Enter”键，则取消退出。

十三、语言选择
      通过“Up”和“Down”键选择“语言设置”图标，按“Enter”键进入“语言设置”界面，如下图所示。通过“Up” “Down”键进行语言选择，再按“Enter”键确定。本仪器提供中、英文两种语言。

十四、版本信息
      通过“Up”和“Down”键选择“版本信息”图标，按“Enter”键进入 “版本信息”界面，可以看到光泽度仪的版本详细信息。

十五、USB通信
      在主界面，通过“Up” “Down”键，将光标移动到“USB”，按“Enter”键确定，进入“USB通信”界面。使用本仪器标配的USB数据线将仪器与PC相连，根据提示安装驱动。正确安装后即可在PC机上位机操作。当USB线未插入USB接口或USB线接口接触不良时，插入USB接口或重新插入即可正常连接，进行上位机操作。